В процесе работы и настройки зарядного устроиства были внесены изменения . Добавлено реле -

роль которого в случае пропадании сетевого напряжения отключить реле определения полярности .

Что-бы с аккумулятора на входа не поступало напряжение . Его следует подключить в БП АТХ после предохранителя . Реле любое U кат ~ 220В 1контакт на замыкание ( нормально открытый ) .

Доработаны прошивки :

1)   Запуск таймера теперь происходит при нажатии кнопки Пуск . В остальном работа не изменилась .

Увеличен предел до 100 Ач , время заряда 12 часов

- Прошивка позволяет заряжать АКБ для инверторов . Рассчитано на 190 Ач . 36 часов заряжаем 5 А , потом переход в поддержку 14,5 В ; 1 А . Пока идет заряд таймер отсчитывает 36 часов , после перехода в поддерживающий режим таймер не выводиться на ЖКИ . Значения можна поменять в исходнике на нужные в зависимости от АКБ .

Применение любой прошивки не требует доработки схемы и железа

В архивах есть файл Протеуса , протоновский и сам хекс .

Обновлена также схема .