@ device pic16F84A,xt_osc

define OSC 4

Cnt var word

Digit var byte 'пременная-указатель(если Digit=0, то переменной присваивается

'значение первой константы, если Digit= 1 то значение второй константы и т.д.

Pattern var byte  'переменная для хранения 7-ми сегментного кода

odin var byte

dva  var byte

tri  var byte

isrbit var bit   'Объявим переменную (битовую), клторая будет указывать программе на то, что произошло прерывание

chetire var byte    'добавлено

Digit1 var porta.0

Digit2 var porta.1

Digit3 var porta.2

digit4 var porta.3

Pbutton var portb.7

i var byte

TRISA = 0

TRISB = $80 'включить все ножки portb нв выход (кроме portb.7- на вход, к нему подключим кнопу)

isrbit = 0

'************** Преывания *****************

INTCON = %00100000     ' Разрешить прерывания по переполнению TMR0

OPTION_REG = %00000111 ' Подключить предделитель с коэфф 1:256

TMR0 = 155

on interrupt goto ISR  ' При возникновении прерывания перейти на метку ISR

INTCON = %10100000     ' Включить прерывания по переполнению TMR0

'cnt = 0

Loop:

Cnt = 0

NXT:

i = 0

'button Pbutton,0,0,100,i,0,nxt

pause 2

if portb.7 = 1 then nxt

cnt = cnt + 1        ' инкрементируем переменную счёта

digit = cnt dig 3

gosub convert

chetire = pattern

Digit = cnt dig 2

gosub convert

odin = pattern

digit = cnt dig 1

gosub convert

dva = pattern

digit = cnt dig 0

gosub convert

tri = pattern

for i = 1 to 10000

pause 1

next i

If cnt = 9999 then loop

if isrbit = 1 then   'Если было прерывание, то

isrbit = 0 'сбросим в ноль!

gosub subisr 'и перейдем на подпрограмму обработки

Endif

goto NXT

disable

Isr:

TMR0 = 155

isrbit = 1 'Установим флаг, сигнализирующий о том, что было прерывание

INTCON.2 = 0

resume

enable

convert:

lookup digit,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],pattern

pattern = pattern^$FF

return

subisr:   'Подпрограмма, которая должна выполняться после факта прерывания

portb = odin

DIGIT4 = 0

Digit3 = 0

digit2 = 0

digit1 = 1

pause 4

digit1 = 0

portb = dva

DIGIT4 = 0

digit3 = 0

digit2 = 1

digit1 = 0

pause 4

digit2 = 0

portb = tri

DIGIT4 = 0

digit3 = 1

digit2 = 0

digit1 = 0

pause 4

digit3 = 0

PORTB = chetire

digit4 = 1

digit3 = 0

digit2 = 0

digit1 = 0

pause 4

digit4 = 0

return

end